## Slide 1: XII Feira de Soluções
Uma análise do acidente do
voo 261 da Alaska Airlines
Willian Henrique
Jhonata Cawan
Isabela Soares
04/12/2025

## Slide 2: Integrantes
Isabela Soares
Willian Henrique
Jhonata Cawan

## Slide 3
P2 – Rodrigo Elias Pereira
M2 – Luiz A. N. Fonseca
O DESAFIO
Analisar os fatores de manutenção que contribuíram para a falha do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal no acidente da Alaska Airlines Voo 261, correlacionando:
Publicações técnicas aplicáveis;
Erros de manutenção; identificados pelo NTSB;
Projeto do sistema (jackscrew + nut);
Lubrificação, desgaste e inspeções;
Metrologia e NDT;
Materiais e corrosão;
MSG-2 e MSG-3;
Estoque e peças de reposição;
Custos de manutenção;
Extensão de intervalos pela Alaska Airlines.

## Slide 4
TECNOLOGIAS
SB / AD Regulamentos RBAC 25, RBAC 43,
RBAC 145 Normas MIL-G / MIL-PRF (lubrificantes);
FAA AD 99-22-08, 92-22-08, 2000-03-51, 2000-15-15 Análise de Confiabilidade e Taxa de Falhas
Planejamento de Manutenção (OAMP)
Análise MSG-2
Análise MSG-3 (Sistemas, Estruturas e Zonal)
Métodos de medição (NDT – Raio-X e Ultrassom)
AMM
IPC
CMM
MRBR
CPM
NDI
Manuais e Publicações Técnicas

## Slide 5
SOLUÇÃO
Identificação das falhas de manutenção
Falta de lubrificação adequada e mistura de graxas incompatíveis
Medições incorretas ou não realizadas da folga axial e desgaste de roscas
Registros de manutenção inconsistentes
Uso inadequado de ferramentas
Intervalos estendidos sem justificativa técnica adequada
Falhas no treinamento da equipe

## Slide 6
SOLUÇÃO
Um programa de manutenção revisado
Novo plano de inspeções
Medição de folga axial a cada C-Check
Medição de desgaste com NDT (ultrassom/raio-x)
CPCP dedicado com inspeções a cada 36 meses Limite rígido de substituição da porca em >0.040 pol de desgaste

## Slide 7
SOLUÇÃO
Procedimentos corretos de lubrificação
Uso correto de graxa conforme o AMM
Restrição de mistura de lubrificantes
Limpeza obrigatória das graxeiras
Verificação visual pós-lubrificação

## Slide 8
SOLUÇÃO
Indicadores de Confiabilidade
Monitoramento contínuo da taxa de desgaste e falhas
Definição de limites de alerta com base no histórico NTSB
Adequação regulatória
RBAC 25.395, 25.675, 25.677, 25.1309.
RBAC 43 e 145
FAA ADs aplicáveis